## Slide 1
TIME ENGINE
01
Time Engine 用户说明书
面向芯片性能仿真的时序模型开发入门
先建立心智模型
再理解接口
最后开发组件
核心路径
Core -> L1 -> L2 -> DRAM
MVP 目标
小而完整，可手算
CA Chip Simulation Engine · Editable PPTX

## Slide 2
WHY
02
芯片性能仿真的核心问题是“动作何时发生”。
我们关心请求、延迟、资源竞争和返回时间，而不是每根信号线的电平。
Core
发起 load
L1
判断 hit / miss
L2
接收 miss 请求
DRAM
服务并返回数据
Core
wakeup 依赖指令
Time Engine 把这些动作抽象成 Event：某个仿真时间点，执行某个 callback。

## Slide 3
DESIGN IDEA
03
时间不逐点流动，而是跳到下一个事件。
离散事件让大量空闲周期消失在仿真开销之外。
逐周期 tick
for each cycle:
for each component:
component.tick()
简单，但会扫描大量空闲模块
事件驱动
EventQueue 只保存未来动作
TimeEngine 直接推进到下一个 Event
适合性能仿真
例：T=1000 ps 到 T=50000 ps 无事件，now 直接跳到 50000 ps。

## Slide 4
INSIDE
04
内部结构很小：时间、队列、取消表、序号和 trace。
TimeEngine 不理解硬件策略，只维护事件语义。
now_
当前仿真时间
EventQueue
priority_queue
保存未来事件
pending_
EventId -> Event
sequence generator
稳定创建顺序
TraceSink
scheduled / cancelled / executed

## Slide 5
ORDERING
05
事件排序必须稳定，否则性能仿真不可复现。
同样输入跑两次，事件顺序和统计结果应该一致。
time
谁的仿真时间更早
phase
同一时间点内的阶段
priority
少量显式优先级
sequence
创建顺序兜底
排序规则：time -> phase -> priority -> sequence

## Slide 6
CLOCK DOMAIN
06
ClockDomain 把各自的 cycle 转成统一 SimTime。
CPU、NoC、DRAM 频率不同，但所有事件最终必须落在同一条时间线上。
CPU
1000 ps / cycle
NoC
500 ps / cycle
DRAM
1250 ps / cycle
ClockDomain cpu("cpu", 1000);
cpu.nextEdge(2300) // 3000
cpu.cyclesFromNow(2300, 3)
// 3000 + 3 * 1000 = 6000 ps
关键内涵：cycle-level 模型先对齐到下一个 clock edge，再加 cycle 延迟。

## Slide 7
SCHEDULING API
07
三个调度接口，本质都是创建未来事件。
区别只在于“事件时间”如何计算。
scheduleAt
绝对时间
T = time
scheduleAfter
相对时间
T = now + delay
scheduleCycles
时钟域 cycle
T = nextEdge + cycles * period
EventId scheduleAt(SimTime time, Phase phase, Callback cb,
int priority = 0, std::string label = {});
返回 EventId，用于 cancel 和调试；label 只用于 trace，不影响执行逻辑。

## Slide 8
PHASE
08
Phase 是同一时间点内的执行阶段。
它避免模型依赖隐式调用顺序，让同一 cycle 的读、算、仲裁、更新有明确语义。
Input
接收请求
Compute
本地决策
Arbitrate
资源竞争
Update
状态更新
Trace
记录结果
第一版可以只用 Input / Update；当同一时间点出现资源竞争或状态读写顺序问题，再启用 Compute / Arbitrate。

## Slide 9
MODEL DEVELOPMENT
09
写模型时，组件负责硬件策略，TimeEngine 负责未来动作。
用户不用写 EventQueue，只需要在合适时机 schedule callback。
1
定义 Request
2
组件接收请求
3
决定延迟和后续动作
4
schedule callback
5
更新 stats / trace
最小原则：先把 demo 的时间线手算清楚，再抽象更复杂接口。

## Slide 10
RESOURCE MODEL
10
TimedResource 是第一版资源占用模型。
它用 busyUntil 表达一个资源何时可用，用 completion event 表达请求何时完成。
start = max(engine.now(), busyUntil)
wait = start - engine.now()
completion = start + serviceTime
busyUntil = completion
schedule completion callback
资源空闲
请求立刻开始 service
资源忙
请求等到 busyUntil
适合：单端口 cache、NoC link、简单 DRAM service slot、functional unit。

## Slide 11
DEMO WALKTHROUGH
11
Mini memory system 把核心路径跑成可手算时间线。
demo 不追求真实 cache，而是证明框架闭环。
T=0
Core issues load
T=0
L1 miss
T=4000
L2 miss
T=12000
DRAM accepts
T=62000
Core wakeup
load latency = 62000 ps；trace 同时记录 schedule 和 execute，解释完整因果链。

## Slide 12
CHECKLIST
12
好的时序模型，应该能读懂、手算、复现。
这是用户开发模型时最实用的自检清单。
应该做到
• 读 trace 能看懂请求路径
• 组件只负责自己的硬件行为
• TimeEngine 只负责时间和顺序
• stats 能解释 latency 来源
避免这样
• 不要把硬件策略写进 TimeEngine
• 不要直接操作 EventQueue
• 不要给所有组件强制 tick
• 不要使用模糊 label
下一步练习：让 Core 连续发两个 load，观察第二个请求因 DRAM port 忙而排队。